## Slide 1
芯动计划成果展示
二班五组
汇报人：韩奉延 陈炫中 刘冉懿 黄海燕
Notes: 尊敬的各位嘉宾评委，参赛的同学们：
大家下午好!

## Slide 2
CONTENTS
The user can demonstrate on a projector or computerprint
小车组装
车身设计
程序编写
赛道实操
Notes: 经过七天紧张的调试，我们小组完成了基本任务，在拓展任务的完成中

## Slide 3
01
小车组装
使用提供的零件组装出小车模型

## Slide 4
一坨散乱的零件和工具
↓
一个会跑会跳会发光的小小车
目标
为了装好编码器拆了N次后轮
终于能够使齿轮啮合完好
小车组装

## Slide 5
经过一个下午和晚上加班的努力小车终于组装成功。
然而底盘打孔有偏差，装摄像头时长杆无法竖直。凑合凑合用吧……
完成！
小车组装
最后干脆把杆子舍弃了。
Notes: 比较好

## Slide 6
02
车身设计
使用SOLIDWORKS等软件设计出炫酷的车身

## Slide 7
首先使用SOLIDWORKS制作车壳
夜晚宿舍继续爆肝
车身设计
沉痛教训
电脑配置不够高
别随便建模
建个基准面都能卡半小时

## Slide 8
然后上色加渲染
使用keyshot进一步渲染
车身设计
顺便导出个动画效果

## Slide 9
设计理念
光影之美——
高光泽材质，车身如宝石耀眼
色彩之美——
金属装饰，绚丽中的一抹冷酷
刚柔之美——
车顶蝠翼，流线与棱角的组合
科幻之美——
未来车型，开启你的梦幻之旅
车身设计

## Slide 10
03
程序编写
一段漫长而磨人的......？

## Slide 11
自适应控速模块
自定义变量
计时模块
Notes: 左上方：实现各功能而自定义的变量
然后：我们利用了每1000ms执行一次的函数实现了对时间的计数，用来辅助我们出库和倒库功能的实现，后续我们还会提到
而在对小车反复调试，被带不动小车的电机坑过多次后，我们给小车设计了一个自适应控速模块；
获取编码器频率之后，当小车的速度低于一定的值后，我们利用了一个while循环来对小车进行不断加速，使小车能够保持速度；
而在小车的速度过低时，又会进入第二个while循环来对小车进行二次加速；
同时，变量m和n也作为while循环的判断条件保证了程序不会陷入死循环，让小车在循迹的同时良好的保持了自我的续航能力

## Slide 12
出库入库模块
Notes: 之后是我们的出库入库模块；
干簧管在触发后进入该模式；
小车根据对当前时间的判断来决定进行出库或是入库的操作
而在小车出库完成后又会自动进入电磁循迹模式开始当前道路行驶
入库的方式我们采用了倒车入库，在小车检测到强磁铁后会继续向前行驶一段距离，之后左满舵向后倒车倒入库中

## Slide 13
蓝牙遥控模块
Notes: 接下来是蓝牙遥控模块
为了更好的遥控我们的小车，我们为小车设置了4个转弯键，A、D键持续满舵可以使小车进行大幅度的转弯，而Z、C键又可以让车进行向左向右的微调，保证了小车的方向控制，4个按键的灵活应用也让小车的行进变得更加灵活可控
X键可以使小车高速启动，W键又可以让小车在高速启动之后平稳的过渡到较低速的状态，既保证小车不会卡在原地，同时在启动后又能低速可控
同时，我们新增了B按键可使得小车可以在蓝牙遥控模式和电磁循迹模式间进行切换，手动驾驶和自动驾驶运用自如

## Slide 14
Notes: 我们通过查阅电磁循迹的相关文献，最初采用差分法设计，但是在实际测量应用中发现了灵敏度不高的缺陷，于是我们设计了下面更好用的算法。

## Slide 15
电磁循迹模块
进出环岛控制
Notes: 我们通过对2345电磁传感器数值的分析，首先判断出小车与赛道中心的相对位置，根据位置的不同向小车做出不同的回归中心的指令
来使小车的行驶路径保持在赛道中央
而对进出环岛的控制，我们的思路是设置一个环岛模式，每当左侧出现强磁场时，来对模式状态进行计数
之后模三取余，根据余数来判断小车接下来的操作

## Slide 16
图像循迹模块
Notes: 最后是我们的图像循迹模块
我们的思路是对两边的车道进行不断扫描，当一侧出现了蓝色菱形标识，即对应于摄像机在对列扫描时发现大量的蓝色像素点，小车即刻做出向该侧转弯的操作；
同时我们用变量barrier还设置了一个屏蔽状态，来防止小车刚刚转弯过后又检测到蓝色标识进行转弯
以上就是我们的代码及功能部分

## Slide 17
04
赛道实操
开车上路一时爽，路旁调试对脸懵

## Slide 18
赛道实操
开始上路，难免会出现车不受控制甚至撞墙的情况。
不停地调整和测试……

## Slide 19
赛道实操
终于，我们的小车风驰电掣般
驶过赛道，冲向终点
并且，顺利完成了除C5外的全部任务！

## Slide 21
我们收获了金色的友谊；
我们收获了红色的奋斗；
我们收获了蓝色的忧郁；
我们收获了绿色的喜悦；
我们收获了五彩缤纷的回忆……
短短七天时间
总结
特别鸣谢
李景康助教 2班的助理
以及所有帮助过我们的大佬们！！！
同时感谢主办方对活动的支持，奥利给！
Notes: 我们从萌新小白一路走来，一步步享受胜利的喜悦，在紧张的调试中不断给自己积极的心理暗示…
我们组员肝程序，肝建模，肝今天的PPT
我们重装的hightec自己都数不清楚，老是崩的软件，挑战着我们的心理承受极限；
然而，我们是团结的集体，
我们成功完成的任务，是我们所做的努力最好的功勋章
我们一起战胜困难的过程，是最能引发心理共鸣的时间烙印；
我们闯过的关，迈过的坎，吃过的苦，走过的路，是心动计划给我们最好的新年礼物
短短……

## Slide 22
感谢您的观看指导
ABOUT
SERVICES
CONTACTS
HOME